OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

CZĘŚĆ 1
ASORTYMENT	OPIS
PATELNIA ELEKTRYCZNA	- Głębokość 800-850 mm / - wysokość 800-850 mm / - szerokość 700-720 mm / - moc minimum 9 kW / - powierzchnia robocza misy minimum 0,40 m2 / - pojemność minimum 64L / - regulacja temperatury w zakresie 50-275 oC / - nogi regulowane / - uchył misy ręczny / - wymagany okres gwarancji na wszystkie elementy urządzenia 24 m-ce

CZĘŚĆ 2
ASORTYMENT	OPIS
KOTŁY WARZELNE PRZECHYLNE ELEKTRYCZNE	Zestaw kociołków przechylnych składających się z trzech kociołków przechylnych i podstawy / Długość 1500-1600 mm / Szerokość 530-560 mm / Wysokość podstawy 450-500 mm / Wysokość całkowita 1300-1400 / Pojemność wytwornicy pary 20-25 dm³ / Pojemność min 3x30 dm³ / Moc znamionowa 18-20kW / Regulacja mocy / Czas rozgrzewania 90 litrów wody min 40 min / Stopień zabezpieczenia przed porażeniem prądem kl.I PN-EN 60335-1 / Zasilanie 3N ~50 HZ 400V / Wymagane zabezpieczenia instalacji elektrycznej 32A / Skrzynka sterownicza / wymagany okres gwarancji na wszystkie elementy urządzenia 24 m-ce

Termin wykonania zamówienia:
14 dni od dnia podpisania umowy

Warunki płatności:
30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

Miejsce realizacji zamówienia:
Cz1. Areszt Śledczy w Warszawie-Grochowie, ul Chłopickiego 71A, 04-275 Warszawa
Cz2. Oddział Zewnętrzy Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie w Popowie Parcele,
ul. Nadbużańska 39, 07-203 Popowo Parcele

Kryteria oceny:
Cena 100%